ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА СОТНИКОВСКОЕ

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2013 года                        село Сотниковское                              № 100

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края   (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края.

Глава села Сотниковское

Благодарненского района

Ставропольского края                                                                      В.В.Ефименко

Приложение к постановлению

Администрации села Сотниковское

Благодарненского района Ставропольского края

№100 от 30 декабря 2013 года

Схема теплоснабжения Муниципального образования СЕЛА СОТНИКОВСКОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

село Сотниковское

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление……….………………………………………………………………1

Введение…………………………………………………………………………2

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.………………………………………………………….……...3

2. Общая характеристика муниципального образования……………………………………………………………………….4

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения…………………………………………………………………………4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки………………………………………………………………………….4

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………….………………………………………….6

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии …………6

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них……………………………………….6

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………….6

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………….7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края……………………………………………………….7

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………….7

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки…………………………………    10

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………10

Раздел 4. Перспективные топливные балансы……………………………10

Раздел 5. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа по теме «разработка и утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края» выполнена Администрацией села Сотниковское Благодарненского  Апанасенковского района Ставропольского края.

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго и Госстроя России.

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края.

- Генеральный план муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края.

Состав схемы теплоснабжения муниципального образования на период до 2028г.

Разработанная схема теплоснабжения  муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику поселения.

3.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения муниципального образования села Сотниковское Благодарненского  района Ставропольского края.

4. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  и тепловых сетей.

5. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2028 г. являются:

-анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

-выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

-выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2028 года.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Муниципальное образование село Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края расположено в восточной части Благодарненского района  Ставропольского края.  Расстояние до города Ставрополь – 185 км., до города Благодарный – 31 км. Общая площадь поселения 998,7 га, численность населения 4421 человек, в состав МО входит один населенный пункт- село Сотниковское. Климат умеренный, характеризующийся не достатком увлажнения, с жарким длинным летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль, август, средняя температура которого колеблется в пределах 29о-32°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. МО газифицировано.  Общая протяженность тепловых сетей расположенных на территории муниципального образования села Сотниковское  района Ставропольского края, составляет 0 км.   Данным видом услуг население не пользуется.

### Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.  Площадь строительных фондов, подключенных к объектовым котельным:
по данным на 2013 год составляет:

- здание МКУК «Сотниковский ДК» - 2144,7 кв.м.;

- корпус 2 МБОУ СОШ№4 – 1695,1 кв.м.;

- корпус 3 МБОУ СОШ №4 – 438,7 кв.м.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к объектовым котельным на 2013–2028гг. не ожидаются.

### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Перспективы подключения к котельным отсутствуют.

2. Для отопления помещений МКУК «Сотниковский ДК» установлены 6 котлов «Лемакс» Лидер – 50. Общая тепловая мощность котлов составляет 300кВт, КПД котлов - 90 %, замена котлов на более мощные в настоящее время не целесообразна.

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,2559 Гкал/ч, что удовлетворяет потребностям МУК «Сотниковский ДК»;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,2559 Гкал/ч;

3. Для отопления корпуса 2 МБОУ СОШ №4 установлены 3 котла КС-ТГ-16М, 2 котла «Факел», 1 котел ТСТГ-31,5. Общая тепловая мощность котлов составляет 210кВт, КПД котлов - 85 %, замена котлов на более мощные в настоящее время не целесообразна.

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,198 Гкал/ч., что удовлетворяет потребностям МБОУ СОШ №4.

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,198 Гкал/ч.;

4. Для отопления корпуса 3 МБОУ СОШ №4 установлен 1 котел КС-ТГ-16М и 1 котел «Факел». Общая тепловая мощность котлов составляет 70кВт, КПД котлов - 85 %, замена котлов на более мощные в настоящее время не целесообразна.

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,063 Гкал/ч., что удовлетворяет потребностям МБОУ СОШ №4.

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,063 Гкал/ч.;

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной МУК «Сотниковский ДК»  представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных. Таблица 1.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная здания МКУК «Сотниковский ДК» |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 | 0,2559 |
| Котельная корпуса 2 МБОУ СОШ №4 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Котельная корпуса 3 МБОУ СОШ №4 |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Подпитка тепловой сети котельных осуществляется  из центрального водопровода, проходящего по территории села  Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края. Водоподготовка не осуществляется.

### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Необходимости технического переоборудования котельных нет.

### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

1. Реконструкцию тепловых сетей не планируется в связи с их отсутствием.

### Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

1. Перспективы топливных балансов отсутствуют.

2. Учитывая, что Генеральным планом села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

3. Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в селе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения- максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1. Инвестиции в реконструкцию котельных обеспечиваются Администрацией села Сотниковское  района Ставропольского края и администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования села СОТНИКОВСКОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО  района Ставропольского края

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организации на территории муниципального образования села Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края нет. Зон эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления нет. Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Функциональная структура теплоснабжения

| Объекты | адрес | Вид отопления | Количество потребленного газа в 2012 году (тыс. куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | село Сотниковское | индивидуальное газовое отопление | 5927,634 |
| Общественные и производственные объекты | село Сотниковское | газовое отопление | 221,131 |

Таблицы 2.

| № дома | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| ул. Советская, 290/2 | МКУК «Сотниковский ДК» | Объектовая котельная |
| ул. Красная,162 | Корпус 2 МБОУ СОШ №4 | Объектовая котельная |
| ул. Красная,167 | Корпус 3 МБОУ СОШ №4 | Объектовая котельная |

2. Источники тепловой энергии.

В селе Сотниковское Благодарненского района Ставропольского края теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных источников отопления, а здания МКУК «Сотниковский ДК», корпус 2 и корпус 3 МБОУ СОШ№4 посредством объектовых котельных.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 3. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 3

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

г.) Приборы учета тепловой энергии, в котельных не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты отсутствуют.

1). Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

2).Работа насосного оборудования котельных  автоматизирована.

3). Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельных:

Таблица 4.

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка на отопление, тыс. Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул. Советская, 290/2 | Здание МКУК «Сотниковский ДК» | 0,2559 |
| ул. Красная, 162 | Корпус 2 МБОУ СОШ №4 | 0,198 |
| ул. Красная ,167 | Корпус 3 МБОУ СОШ №4 | 0,063 |

6. Балансы теплоносителя.

В тепловых сетях объектовых котельных потери теплоносителя обосновываются аварийными участками. Тепловые сети подпитываются из водопроводных сетей села Сотниковское. Водоподготовка не осуществляется.

7. Топливно-энергетические балансы.

1) Вид используемого топлива:

В качестве основного топлива используется газ горючий природный. Работа котельных на других видах топлива не предусмотрена.

2) Топливные резервы:

На котельные газ поставляется посредством централизованной газовой сети. Резерв не предусмотрен.

### Раздел 2. перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

1. Перспективный баланс тепловой мощности котельных показывает, что котельные в холодное время года смогут обеспечить надежное теплоснабжение с 100% резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельных не требуется.

### Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1. В настоящее время котельные в реконструкции не нуждаются.

### Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

1. Котельные работают только на природном газе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Запас топлива не предусмотрен.

### Раздел 5. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1.Предложения по реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Средний износ котлоагрегатов в котельных 5%. В 2013 - 2028 в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения замена котельного оборудования  в котельных не планируется.

2. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального  жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельных используется потребителями на 70%.

.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории муниципального образования села Сотниковское  Благодарненского района Ставропольского края нет бесхозяйных тепловых сетей.

_____________________________________________________________